ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA

KANTONA SARAJEVO

IZMJENE I DOPUNE

REGULACIONOG PLANA

''LIJEVA OBALA MILJACKE-BISTRIK“

Direktor

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo,  januar 2021. godine

NOSILAC PRIPREME PLANA: 		              NAČELNIK OPĆINE STARI GRAD

NOSILAC IZRADE PLANA:		 	                    ZAVOD ZA PLANIRANJE  RAZVOJA

KANTONA SARAJEVO

POMOĆNIK DIREKTORA ZA

DETALJNU PLANSKU

DOKUMENTACIJU:                                   			DAMIR LUKIĆ, dipl.ing.arh.

RADNI TIM:                                                 DAMIR LUKIĆ, dipl.ing.arh.

AJLA GEGIĆ, MA dipl.ing.arh.

ALMIR HERCEGOVAC, dipl.ing.građ.

NEDIM ĐUZO, MA dipl.ing.građ.

ABDULAH KURSPAHIĆ, dipl.ing.maš.

DINIJA KALJANAC, MA dipl.ing.maš.

MELIHA JERLAGIĆ, dipl.ing.građ.

ADNA DRECA, MA dipl.ing.el.

ERMIN ŠETA, dipl.ing.el.

Dr.sci. JASMIN TALETOVIC, dipl.ing.geod.

ARIJANA ZULČIĆ, geod.tehn.

S A D R Ž A J:

A)  TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE:

- UVOD

- GRANICA I POVRŠINA OBUHVATA

- IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „LIJEVA OBALA MILJACKE-BISTRIK“

- POSTOJEĆE STANJE

  - 4.1. Prirodni uslovi

  - 4.2. Stvoreni uslovi

- KONCEPT PROSTORNOG UREĐENJA

  - 5.1. Organizacija prostora i namjena površina

  - 5.2. Razmještaj arhitektonskih objekata

- SAOBRAĆAJNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- URBANISTIČKO-TEHNIČKI POKAZATELJI

B)   GRAFIČKI PRILOZI:

- IZVOD IZ RP-a „Lijeva obala Miljacke-Bistrik“ (“Službene novine  Kantona Sarajevo”, broj 10/05, 11/17 i 13/17)

M 1:1000

- AŽURNA GEODETSKA PODLOGA                                                                           M 1:500

- a  POSTOJEĆA NAMJENA POVRŠINA                                                                         M 1:500

03b  POSTOJEĆE STANJE:BONITET I NAMJENA OBJEKATA                                     M 1:500

03c  KARTA POSJEDOVNOG STANJA                                                                             M 1:500

- PLANIRANE NAMJENE POVRŠINA                                                                          M 1:500

05   URBANISTIČKO RJEŠENJE                                                                                        M 1:500

06   ARHITEKTONSKE INTERVENCIJE U PROSTORU                                                 M 1:500

07   PLAN PARCELACIJE                                                                                                   M 1:500

08   MREŽA REGULACIONIH I GRAĐEVINSKIH LINIJA                                             M 1:500

09   ANALITIČKA OBRADA PARCELA                                                                           M 1:500

10   IDEJNO RJEŠENJE SAOBRAĆAJA                                                                            M 1:500

11   IDEJNO RJEŠENJE HORTIKULTURE                                                                        M 1:500

12  IDEJNO RJEŠENJE TOPLIFIKACIJE I GASIFIKACIJE                                             M 1:500

13  IDEJNO RJEŠENJE SNABDIJEVANJA VODOM I ODVODNJE

OTPADNIH I OBORINSKIH VODA                                                                             M 1:500

14  IDEJNO RJEŠENJE ELEKTROENERGETIKE I JAVNE RASVJETE                        M 1:500

TEKSTUALNI DIO

- UVOD

Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke - Bistrik“ (parcele k.č. 437, 438/1 i 438/2 K.O. Sarajevo XIII), donijelo je Općinsko vijeće Općine Stari Grad na sjednici održanoj 21.05.2020.godine, a objavljeno u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj 21/20.

U cilju stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, u ulici Balibegovića, vrše se Izmjene i dopune Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke – Bistrik“. Izmjene i dopune Plana se radi u cilju da se prostor urbanizira na kvalitetan način uvažavajući vlasničke odnose, te da se prema prostornim mogućnostima predloži optimalna organizacija prostora za izgradnju stambeno-poslovnog objekta.

- GRANICA I POVRŠINA OBUHVATA

# Granica područja koja se odnosi na Izmjene i dopune obuhvata parcele k.č. 437, 438/1 i 438/2 K.O. Sarajevo XIII.

# Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Sarajevo XIII, Općina Stari Grad.

# Površina obuhvata iznosi P=0,12 ha

- IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „LIJEVA OBALA MILJACKE – BISTRIK“

(“Službene novine  Kantona Sarajevo” broj 10/05, 11/17 i 13/17)

U cilju realizacije navedenih planerskih postavki i očuvanja postojeće urbane matrice u mjeri u kojoj je to maksimalno moguće ovaj Plan zadržava postojeću namjenu površina sa uvođenjem neophodno potrebnih saobraćajnica.

Namjene površina:

- Radna zona br. 1. “SARAJEVSKA PIVARA”

- Stambeno-poslovne zone

- Stambene zone

- Zona za mješovito stanovanje

- Zona za individualno stanovanje

- Zona za sport i rekreaciju

- Površine za vjerske objekte

Ukupan broj postojećih stanova ............................		1.652 (85 m2 BGP)

Ukupan broj stanova za rušenje ............................		   161

Ukupan broj stanova koji se zadržavaju ...............		1.491

Stanovi – planirano stanje

Broj planiranih stanova ........................................                     348 (100 m² BGP)

Od toga:

- u potkrovljima ...................................................		     28

- u dogradnjama ..................................................		     82

- stanovi u novim indiv.stamb.objektima ...........		     44

- stanovi u novim kolektivnim objektima ..........		     28

- stanovi u zamjenskim stamb.objektima ..........	               106

- stanovi u stambeno-poslovnim objektima ......	                 60

_______________________________

Ukupan broj svih stanova na području Plana                          1.839

Objekti

Broj postojećih objekata ..................	713

Broj objekata predviđenih

za rušenje ........................................	137

Broj objekata koji se

zadržavaju ......................................	576

____________________________________

Broj planiranih novih objekata:

- individualnih .................................     29

- kolektivnih ......................................     2

________________________________________________

Ukupno:	   31

Broj planiranih zamjenskih

individualnih objekata ......................     53

Broj stambeno-poslovnih

zamjenskih objekata ......................…    47

________________________________________________

Ukupno:            100

Broj novih poslovnih objekata ..........	    15

________________________________________________

Ukupan broj planiranih objekata .............	          128

________________________________________________

Ukupan broj objekata na području Plana:	           711

Prosječan brutto koeficijent izgrađenosti

u granicama PLANA ...............................................			0,66

Prosječan netto koeficijent izgrađenosti

u granicama PLANA ...............................................			0,81

Prosječan procenat izgrađenosti ..............................			30,1%

- POSTOJEĆE STANJE

  - Prirodni uslovi

Prostor Izmjena i dopuna Regulacionog plana  „Lijeva obala Miljacke – Bistrik“ lokalitet K.O. Sarajevo XIII, K.Č. 437, 438/1, 438/2 nalazi se na teritoriji općine Stari Grad na nadmorskoj visini oko 600 m na padinskom dijelu terena.

Eluvijalno-deluvijalni pokrivač u zoni kompleksa naslaga 1M3 glinoviti materijal sa sitnim odlomcima matične stijene dl1 ima najveću zastupljenost na terenu. Nastaje raspadanjem litoloških članova geološkog supstrata neogena. Prema materijalnom sastavu to su heterogene sredine ilovača, glinovitog i pjeskovitog tipa uz dominantnu zastupljenost smeđih ilovača i laporovitih glina. Ilovače su prisutne u površinskim dijelovima, a laporovite gline obično neposredno preko geološkog supstrata. Imaju promjenljiva vodno-fizička i fizičko-mehanička svojstva zavisno od prirodne vlažnosti. U vazdušno suhom stanju imaju zadovoljavajuću čvrstoću, a u vodozasićenom ovi materijali, pod uticajem gravitacije mogu se naći u stanju blatno-kašastog tečenja. Ilovače i laporovite gline podložne su bubrenju uz povećanje zapremine, skupljanju pri isušivanju, mraznom nadimanju i sl. Izgradnja u ovim sredinama moguća je ali tek uz prethodno definisanje uslova na osnovu rezultata geotehničkih istraživanja. Debljina eluvijalno-deluvijalnog pokrivača varira od 3,5 - 8,0 m. Lokalitet karakteriše uslovno stabilan teren (UST).

Na užem području predmetnog regulacionog plana izdvojena je strukturno-facijalna jedinica Crepoljcko- Trebević –Treskavica, koju karakterišu kvar-liskunski pješčari Donjeg trijasa, masivni krečnjaci  i vulkanogeno- sedimentne tvorevine srednjeg trijasa. Na ovom području Trebevića donjetrijaski sedimenti leže preko srednjotrijaskih krečnjaka i dolomita.

Hidrogeološka situacija na širem razmatranom području je vrlo složena. Na padinskom djelu terena je konstatovana pojava  podzemne vode  ali su mogući povremeni izvori, kao rezultat prirodnog dreniranja padine za vrijeme velikih oborina. Najveći dio atmosferskih oborina  površinski otiče preko stalnih i povremenih vodotoka i plitkih vododerina i jaruga prema rijeci Miljacki, a manji se infiltraciono procjeđuje u površinski pokrivač i koru raspadanja geološkog supstrata, da bi nakon kraćeg podzemnog oticanja ponovo izbila u vidu izvora.

Šire područje grada Sarajeva uključujući i predmetnu lokaciju, izdvojeno je u okviru izoseiste osnovnog stepena seizmičnosti od 7° MCS skale.

U klimatskom pogledu lokalitet ima iste odlike kao i Sarajevo u cjelini, ali isto tkao ima i svoju mikroklimu, koja je proizvod velikog broja faktora, među ostlaim i urbanizacija, koji često na malom prostoru mogu da budu vrlo izraženi.

Mikroklimatske karakteristike ovog prostora valorizuju slijedeći meteorološki parametri:

- Prosječna godišnja temperature vazduha  …………… 10,5°C

- Prosječna zimska temperature vazduha  ……………..  0,5°C

- Prosječna proljetna temperature vazduha  ……………10,6°C

- Prosječna ljetna temperature vazduha  ........................ 18,9°C

- Prosječna jesenja temperature vazduha ....……………10,6°C

- Apsolutna maksimalna temperature vazduha  ............. 38,8°C

- Apsolutna minimalna temperature vazduha  ............... -19,1°C

- Prosječna godišnja relativna vlažnost  ............................. 73%

- Prosječna godišnja količina padavina ....................... 1024 l/m2

- Prosječan godišnji broj dana sa sniježnim pokrivačem 60 dana

- Maksimalna visina sniježnog pokrivača  .................... 89 cm

- Prosječan godišnji broj vedrih dana  ........................... 58 dana

- Prosječan godišnji broj oblačnih dana  ...................... 131 dan

- Prosječan godišnji broj dana sa maglom  ................... 94 dana

Kako na predmetnoj lokaciji nije vršena registracija pravca i brzine vjetra a obzirom da je vjetar kao meteorološka veličina jako promjenjiv i direktno zavisi od orografije terena može se predpostaviti da su dominirajući pravci vjetra iz zapadnog i istočnog kvadranta i da je godišnja čestina vjetrova oko 24%. Vrlo jaki vjetrovi su rijetka pojava, a prosječna jačina iznosi oko 3,0 m/sec.

  - Stvoreni uslovi

U granicama vlasničkih parcela (k.č. 437, 438/1 i 438/2 K.O. Sarajevo XIII), evidentirana su dva postojeća objekta, individualni stambeni spratnosti P+1 i pomoćni objekat spratnosti P. Bonitet objekata detaljno je definisan kroz grafički prilog br. 03b: Postojeće stanje: bonitet i namjena postojećih objekata.

- KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACIJE

  - Organizacija prostora i namjena površina

Funkcija stanovanja je osnovna funkcija prostora obuhvata Plana. Izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke - Bistrik“ planirana je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Balibegovića, te saobraćajnog pristupa za navedeni objekat.

- Definisane su maksimalne građevinske linije novoplaniranog objekta, kako je prikazano na grafičkom prilogu br. 05: Urbanističko rješenje: razmještaj objekata sa namjenom i spratnošću. Posebno je definisana građevinska linija visokog prizemlja, uz minimalnu visinu 4,5m. Maksimalna spratnost objekta je P+3, ali je maksimalna visina objekta mjerena u odnosu na magistralni put M5 je 14 m, u slučaju kada je visina prizemlja 4,5m - pri čemu objekat i dalje može sadržavati maksimalno četiri nadzemne etaže;

- Maksimalna građevinska linija podzemnih etaža mora biti uvučena u odnosu na regulacionu liniju građevinske parcele za minimalno 2m.

- Novoplanirani stambeno-poslovni objekat sadrži poslovni prostor sa centralnim sadržajima u prizemnoj etaži i interpolira se u okviru vlasničke parcele, sa jednim od prilaza definisanim na mjestu objekata predloženih za rušenje;

- U cilju omogućavanja adekvatnog planiranja objekta, postojeći objekti evidentirani na vlasničkoj parceli su predloženi za rušenje, prema                                                  uvjetima datim u Separatu zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa od strane Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo;

- Planiranje stambeno-poslovnog objekata na vlasničkoj parceli ne ugrožava uvjete stanovanja u postojećim susjednim objektima;

- Datim rješenjem, veličina objekta je volumenski, konstruktivno i oblikovno riješena tako da ne ugrožava vizure susjednih objekata;

- SAOBRAĆAJNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

  - Saobraćajna infrastruktura

Izmjenama i dopunama plana cestovni pristup objektu se, na zahtjev investitora, planira iz dva pravca:

- iz ulice Put Mladih Muslimana (Magistralni put M5) kao isključna traka  čime se bezbjeđuje cestovna komunikacija sa objektom, garažom, za posjetitelje poslovnog objekta. Pri ovome mora se voditi računa da se postojeće ograničenje brzine, koje iznosi 60km/h promjeni na 40km/h (što se treba naglasiti saobraćajnom signalizacijom), kako bi se osigurala bezbijednost učesnika u saobraćaju zbog blizine tunela, kao i prostornih mogućnosti, za isključnu traku, koje to zahtijevaju.

- iz ulice Balibegovica  kojiom se omogućuje cestovna komunikacija sa objektom, garažom, za stanare zgrade na lokalnu saobaraćajnu mrežu.

Procjena potrebnog broja parking-garažnih mjesta je izvršena na osnovu sljedećih normativa :

- za administraciju - 1 parking mjesto na 30 m² BGP,

- za trgovinu - 1 parking mjesto na 60 m² BGP,

- za planiranu stambenu izgradnju - 1 stan = 1.1 parking mjesto.

Navedeni broj parking mjesta je minimalan broj parking mjesta u odnosu na planiranu maksimalnu BGP.

  - Idejno rješenje hortikulture

Zelenilo uz objekat primarno kolektivnog stanovanja ima vrlo značajnu ulogu jer služi za boravak stanara u sredini bliskoj prirodnoj, za kratkotrajni odmor i relaksaciju te socijalne kontakte. Pravilinim odabirom i rasporedom sadnog materijala stvaraju se prostori za ugodan boravak na otvorenom, ali i poboljšanje uslova u stanu i njegovoj izolaciji od susjednih objekata i saobraćajnica.

Rješenje treba da se odlikuje jednostavnim oblicima i čistim koloritnim rješenjima, ne treba dopustiti smješu mnogih biljnih vrsta, obilje različitih prostornih oblika i kombinacije boja.

Prilikom projektovanja zelenih površina poštivati ažuran katastar podzemnih i nadzemnih instalacija.

Izbor vrsta biljaka sve tri vegetcione etaže, treba da se izvrši vodeći računa o uslovima staništa: tlo, klima, osvijetljenje - osunčanost, potencijalna vegetacija, te o morfološkim iskazima i fenološkim pojavama korištenih vrsta, koje treba da obezbijede lijep i ugodan ambijent za boravak stanara.

Zelenilo uz poslovni dio objekta treba da ima i ulogu prepoznatljivosti, tj. da služi kao svojevrsni reper odnosno „reklama“ za poslovni sadržaj, a to se postiže korištenjem visoko atraktivnih i kvalitetnih sadnica-egzota, te upotrebom modernog mobilijara (žardinjere, klupe, rasvijeta i sl.).

  - Idejno rješenje toplifikacije i gasifikacije

Izmjene i dopune Regulacionog plana "Lijeva obala Miljacke - Bistrik" (parcele k.č. 437, 438/1 i 438/2 K.O. Sarajevo XIII), ne utiču na integralni koncept generalnog rješenja toplifikacije i gasifikacije, datog Regulacionim planom "Lijeva obala Miljacke - Bistrik" od maja 2005.godine (“Službene novine  Kantona Sarajevo” broj 10/05, 11/17 i 13/17). Na osnovu naprijed navedenog, Saglasnost broj 37-SRTD-13/5893/STZ izdana od strane KJKP „Sarajevogas“ na integralni koncept tolifikacije – gasifikacije Regulacionog plana "Lijeva obala Miljacke - Bistrik", vrijedi i za ovu Izmjenu i dopunu.

Funkcija stanovanja je osnovna funkcija prostora obuhvata Plana. Izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke - Bistrik“ planirana je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Balibegovića, te saobraćajnog pristupa za navedeni objekat. Planirani stambeno-poslovni objekat sadrži poslovni prostor sa centralnim sadržajima u prizemnoj etaži i interpolira se u okviru vlasničke parcele, sa jednim od prilaza definisanim na mjestu objekata predloženih za rušenje.

U skladu sa opredjeljenjem iz UP-a, zagrijavanje planiranih objekata, ventilacija i priprema tople sanitarne vode (TSV), obezbjediće se korištenjem prirodnog gasa iz postojeće gasne distributivne mreže, kao primarnog energenta, dok će se električna energija koristiti kao nezamjenjiva. Na istočnoj strani predmetnog obuhvata, duž ulice Balibegovića, egzistira niskotlačna gasna distributivna mreža pritiska 0,1(0,2)(bar) te je sa ove dionice GPL 65 moguće izvesti kućni priključak planiranog objekta, koristeći trasu postojećeg priključka, što nije predmet razmatranja ovog elaborata.

Obzirom na gore navadeno, a imajući u vidu, pored energetskog, ekonomskog  i okolinski aspekt, optimalno rješenje opskrbe toplotnom energijom je na bazi prirodnog gasa, kao osnovnog energenta. Ovo rješenje će obezbijediti racionalizaciju potrošnje, primjenu mjera štednje, podizanje energetske efikasnosti, smanjenja emisije polutanata iz ložišta, kako bi  dostigli europske norme i standarde, u ovoj oblasti.

U narednim fazama izrade investiciono-tehničke dokumentacije neophodno je neizostavno se pridržavati uslova datih Pravilnikom o uslovima za nesmetanu i sigurnu distribuciju prirodnog gasa distributivnim gasnim sistemom pritiska do 16 bar („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 40/17).

Lokalni odvojci, kućne unutrašnje instalacije i kućni priključci nisu predmet ovog elaborata.

  - Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete

Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke - Bistrik“ – parcele k.č. 437, 438/1 i 438/2 K.O. Sarajevo XIII, ne utiču na promjenu Idejnog rješenja elektroenergetike i javne rasvjete, koji su sastavni dio Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke - Bistrik“,  te nije vršena izmjena i dopuna navedene faze.

  - Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih i oborinskih voda

- Snabdijevanje vodom

A.1.Postojeće stanje

Obuhvat IDRP-a se nalazi u zoni  snabdijevanja  rezervoara Hrid (K.D.650m.n.m. V=3000m3).Iz rezervoara Hrid vod VL350mm prelazi u VL200mm doprema vodu duž ulice Bistrik i zatim do ulice Terzibašina istim profilom.Lokalitet je dobro opremljen  distributivnom vodovodnom mrežom , ali različitih profila i starosti materijala.Najznačajniji  su  postojeći cjevovodi   VL200mm  u   ulici  Terzibašina i  VL80mm u ul.Balibegovića.

Ostali profili se kreću u velikom rasponu pa sve do colovskih profila u pojedinim ulicama.Nedovoljni profili i starost mreže u starim dijelovima grada rukovodili su KJKP,,V i K,,  pristupilo se izradi ,,Programa  rekonstrukcije  vodovodne i kanalizacione mreže,, u okviru kojeg su urađeni glavni projekti  cjevovoda i kanala predviđenih za rekonstrukciju.

A.2.Planirano rješenje

Planirano rješenje se snabdijevnja vodom kompletnog obuhvata regulacionog plana datog Regulacionim planom "Lijeva obala Miljacke - Bistrik" od maja 2005.godine (“Službene novine  Kantona Sarajevo” broj 10/05, 11/17 i 13/17) svelo se samo  na planiranje novih cjevovoda u planiranim saobraćajnicama,jer jedino taj segment nije ni mogao biti obuhvaćen pomenutim ,, Programom ,, koji je uradio ,,Vodovod,,.

Svi ostali postojeći cjevovodi  koji se moraju rekonstruisati  su već obrađeni ili na nivou glavnih projekata ili su čak već i realizovani ,ali nisu obuhvaćeni predmjerom ovog RP-a.

U sklopu predmetnih Izmjena i dopuna Regulacionog Plana ''Lijeva obala Miljacke-Bistrik“

(k.č. 437, 438/1 i 438/2 K.O. Sarajevo XIII) planirana je je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Balibegovića ,a za potrebe saobraćaja u mirovanju planirana je podzemna garaža dimenzija većih od 500m2 ,a čije će se dimenzije definisati naknadno u narednim fazama projektovanja,pa je potrebno obezbjediti vod za snabdijevnje vodom i protivpožarnu zaštitu dimenzija Ø150mm.

U ulici Terzibašina je položen postojeći cjevovodi VL200mm sa kojeg se odvaja  VL80mm u ul.Balibegovića ,taj vod se rekonstruiše u profil Ø150mm i zatim se planira polaganje voda prečnika Ø150mm u trotoaru ulice Put Mladih Muslimana (Magistralni put M5) do spoja sa VL200mm na početku ulice Terzibašina.

Ispod Puta Mladih Muslimana (Magistralni put M5) planiran je potputnjak tako da se postojeći vod VLØ80mm nalazi u koliziji sa potputnjakom  ukida se na dužini potputnjaka i izmješta se izvan njega i polaže paralelno potputnjaku sa vodom dimenzija Ø100mm ,koji se spaja na novoplanirani vod Ø150mm u ulici Balibegovića.

Inače,kao što je i uobičajeno ,za centralni vodovodni sistem ,predviđene su daktil livene cijevi sa ,, tyton,, spojevima,sa svim potrebnim fazonskim komadima i armaturama,kao i podzemnim hidrantima, a sve prema uslovima i  zahtjevima ViK-a. Zbog uslova protivpožarne .zaštite ,u skladu sa važećim propisima , usvojen je 100mm kao najmanji profil u vanjskoj distributivnoj mreži .Podrazumjeva se da radovi moraju biti izvedeni po svim važećim propisima uz  provođenje svih propisanih ispitivanja cjevovoda.

A.3.Aproksimativni predmjer radova

 100mm                                                           m’       20

 150mm                                                           m’      117

 150mm ( 80mm rekonstrukcija)                m’        92

- Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

B.1.Postojeće stanje

Analizom primarnih kanala se konstatuje  da su uslovi odvodnje povoljni i za otpadne i za oborinske vode.Primarni kanal za oborinske vode  je  zacjevljeni  Bistrički potok uz koji su sa obje strane položeni kanali za otpadne vode i to desnobalni kanal FDØ300mm i ljevoobalni kanal FKØ200mm,što ne zadovoljava propisane zahtjeve o Ø300mm kao najmanjem profilu zbog lakšeg održavanja,ali obzirom na padove sasvim hidraulički zadovoljava.Za odvodnju otpadnih i oborinskih voda  urađen je program rekonstrukcije  koji je napravljen, tako da su uglavnom analizirani kanali u onim saobraćajnicama  u kojim se predviđa rekonstrukcija vodovoda ,kako bi se potrebni radovi mogli izvesti istovremeno (bar kad su vodovod i kanalizacija u pitanju).

Duž ulice Bistrik položen je oborinski kanal AB1600/1600mm kojim je zacjevljen Bistrički potok, a duž ulice Terzibašina položen je oborinski kanal AB600/1100mm koji se uključuje u Bistrički potok.Sa obje strane oborinskog kanala u Terzibašinoj ulici poliženi su kanali za odvodnju otpadnih voda FKØ200mm.

B.2.Planirano rješenje

U skladu sa prethodno navedenim, planirano rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području cijelog plana Regulacionim planom "Lijeva obala Miljacke - Bistrik" od maja 2005.godine (“Službene novine  Kantona Sarajevo” broj 10/05, 11/17 i 13/17) se svelo samo  na planiranje novih kanala  u planiranim saobraćajnicama,jer jedino taj segment nije ni mogao biti obuhvaćen,, Programom ,, koji je uradio ,,Vodovod I Kanalizacija,,.

Ostali kanali su planirani u skladu sa rješenjem urbanizma i saobraćaja, s tim da su svi kanali  nezadovoljavajućih profila predviđeni za rekonstrukciju .U skladu sa propisima najmanji planirani profil u javnoj kanalizacionoj mreži je 300mm.

Postojeći položeni profili kanala za otpadne i oborinske vode su hidraulički zadovoljavajući ,a nije planirana nova gradnja koja bi eventualno mogla,,pokriti,,rekonstrukciju”,taj problem će morati čekati neka,,bolja vremena,, a dotle se mora savladavati boljim održavanjem i eventualnim parcijalnim intervencijama ,zavisno od materijalnih mogućnosti.

U sklopu predmetnih Izmjena i dopuna Regulacionog Plana ''Lijeva obala Miljacke-Bistrik“

(k.č. 437, 438/1 i 438/2 K.O. Sarajevo XIII) planirana je je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Balibegovića ,a za potrebe saobraćaja u mirovanju, potrebe saobraćaja u mirovanju planirana je podzemna garaža ,dimenzija većih od 500m2 čije će se dimenzije deinisati naknadno u narednim fazama projektovanja.

U ulici Balibegovića je položen postojeći kanal otpadnih voda  FKØ200mm koji se spaja na kanal otpadnih voda FKØ200mm u ulici Terzibašina.

Kanal otpadnih voda se planira rekonstruisati na potezu od  Put Mladih Muslimana (Magistralni put M5) do spoja sa kanalom otpadnih voda FD300mm  koji je položen uz Bistrički potok ,a kanal oborinskih voda se planira položiti od Puta Mladih Muslimana (Magistralni put M5)  do AB600/1100mm   u ulici Terzibašina.

Ispod Puta Mladih Muslimana (Magistralni put M5) planiran je potputnjak tako da je postojeći kanal otpadnih voda FKØ200mm je u koliziji sa planiranim potputnjakom. Predmetni kanal se ukida na dužini potputnjaka i izvan njega paralelno potputnjaku polože novi kanal koji se spaja na rekonstruisani kanal u ulici Balibegovića.

Inače, sugeriše se izbor kvalitetnih kanalizacionih cijevi sa nepropusnim spojevima,revizionim oknima na potrebnom razmaku ,a  sve u skladu sa važećim propisima i zahtjevima  Kanalizacije.

U predmjer nisu uzeti kanali predviđeni u ,,Programu za rekonstrukciju,, nego samo kanali planirani ovim rješenjem.

B.3.Aproksimativni predmjer radova

B.3.1.kanali za otpadne vode

300mm                                                       m’   34

300mm(200mm)                                     m’   261

B.3.2.kanali za oborinske vode

300mm                                                       m’   86

7  URBANISTIČKO-TEHNIČKI POKAZATELJI IZMJENA I DOPUNA

REGULACIONOG PLANA

Koncept prostornog uređenja i predviđeno korištenje površina rezultiraju sljedećim urbanističko-tehničkim pokazateljima:

Ukupna površina Izmjena i dopuna R.P.-a   			............................................................   0,12 ha

Planirana tlocrtna površina pod objektima 			   .....................................................  cca 860 m2

Planirani BGP 					  ...................................................................................................  cca 2 270 m2

Procenat izgrađenosti (Pi) ukupnog prostora 		 ...........................................................    61 %

Koeficijent izgrađenosti ukupnog prostora (Ki)   .........................................................   1,59

GRAFIČKI DIO